# 免费论文铜合金焊

##### 问：铜与铜合金焊接有哪些方法

答：铜及铜合金焊接时主要问题：1、铜的导热率大焊接热量易散失,容易产生未焊透与未融合等缺陷；2、液态铜对氢溶解能力很大,因而容易形成气孔；3、铜在高温下容易氧化生成氧化亚铜,氧化亚铜极易与铜形成共晶造成焊接裂纹；4、合金成分蒸发主要是Zn.

- 预防措施：焊接方法选择氩弧焊、气焊、手弧焊、埋弧焊、等离子焊；焊接前清理焊缝,减少焊缝氢的引入；焊接前预热或焊接过程中采用预热方式.用含硅焊丝配合含硼砂的溶剂,以阻碍Zn的蒸发.

##### 问：为什么铜和铜合金的焊接比低碳钢的焊接困难

- 答：铜及铜合金焊接性的工艺难点主要有四项元素：一是高导热率的影响，铜的热导热率比碳钢大7~11倍，当采用的工艺参数与焊接同厚度碳钢差不多时，则铜材很难熔化，填充金属和母材也不能很好地熔合。二是焊接接头的热裂倾向大，焊接时，熔池内铜与其中的杂质形成低熔点共晶物，使铜及铜合金具有明显的热脆性，产生热裂纹。三是产生气孔的缺陷比碳钢严重得多，主要是氢气孔。四是焊接接头性能的变化，晶粒粗化，塑性下降，耐蚀性下降等。

##### 问：铜及铜合金的MIG焊

答：〈1〉用高纯度氩气Ar≥

99.99%做保护气体的熔化极气体保护焊接铝及铝合金、铜及铜合金等有色金属；

〈2〉用98%

Ar

+

2%O2

或95%Ar

+

5%CO2做保护气体的熔化极气体保护焊接实心不锈钢焊丝的工艺方法--称为MIG焊。

〈3〉用氦+氩惰性混合气做保护的熔化极气体保护焊

- 参考资料：

答：你好！

〈1〉用高纯度氩气Ar≥

99.99%做保护气体的熔化极气体保护焊接铝及铝合金、铜及铜合金等有色金属；

〈2〉用98%

Ar

+

2%O2

或95%Ar

+

5%CO2做保护气体的熔化极气体保护焊接实心不锈钢焊丝的工艺方法--称为MIG焊。

〈3〉用氦+氩惰性混合气做保护的熔化极气体保护焊

参考资料：

- 仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

##### 问：铜怎么焊接 铜如何焊接

答：1、铜的焊接方法常规可以归纳为钎焊和熔焊接。钎焊又分软钎焊，硬钎焊，熔焊又分tig和mig焊接。

2、软钎焊一般是低温焊接铜的用烙铁焊接薄料，比如铜线，铜箔，代表的有低温179的威欧丁51焊丝配合wewelding51-f的助焊剂焊接。

3、硬钎焊一般是用火焰焊接，比如单独烧液化气的，也可以用氧气乙炔作热源，匹配焊丝总磷铜焊丝或者黄铜，银焊丝，比如威欧丁202a的焊丝。

- 4、熔焊一般是氩弧焊接或者双脉冲气体保护焊机焊接，如果用氩弧就要用紫铜专用的氩弧焊丝，这个可以了解威欧丁铜合金焊接运用，如果是双脉冲气体保护焊接则选用铜合金盘丝焊接，比如威欧丁204m的气体保护焊丝焊接，高纯氩气保护。

##### 问：铜与铜焊结方法

答：铜与铜焊接方法一般有如下几种焊接方法：

1，火焰 焊接，这个也是比较传统的焊接方式， 也是很灵活的一种焊接方式，比较有代表性的空调铜管接头焊接用火焰钎焊低温磷铜焊丝焊接即可。

- 2，氩弧焊接，这种是适合有氩弧焊条件的焊接的，不管是紫铜还是黄铜，都可以统一用黄铜氩弧焊丝焊接，也就是说黄铜氩弧焊丝是可以焊接紫铜也可以焊接黄铜的，也可以焊接紫铜与黄铜异种金属焊接，当然了不是用的黄铜气焊的焊丝呢，黄铜的气焊焊丝是不可以用于氩弧焊接的，这个一定要搞清楚了。

答：铜的焊接方法常规可以归纳为钎焊和熔焊接。钎焊又分软钎焊，硬钎焊，熔焊又分tig和mig焊接。

软钎焊一般是低温焊接铜的用烙铁焊接薄料，比如铜线，铜箔，代表的有低温179的威欧丁51焊丝配合wewelding51-f的助焊剂焊接。

硬钎焊一般是用火焰焊接，比如单独烧液化气的，也可以用氧气乙炔作热源，匹配焊丝总磷铜焊丝或者黄铜，银焊丝，比如威欧丁202a的焊丝。

- 熔焊一般是氩弧焊接或者双脉冲气体保护焊机焊接，如果用氩弧就要用紫铜专用的氩弧焊丝，这个可以了解威欧丁铜合金焊接运用，如果是双脉冲气体保护焊接则选用铜合金盘丝焊接，比如威欧丁204m的气体保护焊丝焊接，高纯氩气保护。

答：铜的焊接方法常规可以归纳为钎焊和熔焊接。钎焊又分软钎焊，硬钎焊，熔焊又分tig和mig焊接。

软钎焊一般是低温焊接铜的用烙铁焊接薄料，比如铜线，铜箔，代表的有低温179的威欧丁51焊丝配合wewelding51-f的助焊剂焊接。

硬钎焊一般是用火焰焊接，比如单独烧液化气的，也可以用氧气乙炔作热源，匹配焊丝总磷铜焊丝或者黄铜，银焊丝，比如威欧丁202a的焊丝。

- 熔焊一般是氩弧焊接或者双脉冲气体保护焊机焊接，如果用氩弧就要用紫铜专用的氩弧焊丝，这个可以了解威欧丁铜合金焊接运用，如果是双脉冲气体保护焊接则选用铜合金盘丝焊接，比如威欧丁204m的气体保护焊丝焊接，高纯氩气保护。

- 答：首先放硼砂，把俩边烧红，就行了

本文来源: https://www.lw755.cn/article/0635a431e89466a6c5999388.html