# 无功补偿节能效益探讨

### 一、无功功率补偿节能收益探讨（论文文献综述）

贾婷婷[1]（2020）在《10kV供配电系统增容改造及能耗监控系统设计研究》文中进行了进一步梳理近年来,职业院校不断地扩招,用电量不断增大,然而部分学校由于当时历史环境因素限制,存在变电站建设标准较低、主设备老化、容量不足和能耗无法监控等问题,已经无法满足正常的教学、科研和生活的用电需求。本文针对甘肃某高校电力增容在建改造工程,对10k V电力扩容和节约能耗等问题进行研究和设计,从而增加了校园建筑设施的能耗测量、数据统计、数据分析、节能分析和节能指标管理,为数据处理以及实现建筑能耗数据的远程传输和动态分析提供了实验数据支持。本文在对学校供配电系统现状分析的前提下,主要做了以下几个方面的工作:首先,进行了系统用电负荷的分析,设计了一座新的供配电室,新增一路主供电源,原电源改为备供电源,增容后主电源供电容量为3680KVA,备用电源供电容量为1630KVA,原配电室改造为中心配电室,并按照建设单位规划的配电室位置,新建10k V配电室2座,其中1#分配电室安装800KVA变压器1台,2#分配电室安装1250KVA变压器1台。其次,设计了能耗监控系统,该系统基于开源的Spring3.0+My Batis3.0,运用了HTML5上Boot Strap的一个基础框架,采用了BS/CS软件架构,对能耗数据的采集、实时通讯、远程传输、自动分类统计、数据分析、指标比较、图表显示、报表管理、数据存储、数据上传等功能进行了系统设计,在设计中考虑了系统的实用性、扩展性、开放性、可维护性以及操作的便捷性等。该系统可以使用远程传输等手段采集能耗数据,按照要求汇总能耗数据,编码后的数据上传至上级能耗监测中心加密并实现在线监控。通过系统设计和实际调试运行,系统运行稳定,实现了校园节能的远程监控,满足了学校节能减排的要求。

成振杰[2]（2020）在《企业电气节能措施及效益分析》文中研究指明本文从电气技术角度出发,结合某企业实际案例对合理选择电源供电电压、选用节能型电气产品、无功功率补偿、谐波治理、按经济电流密度选择导体截面、风机水泵采用变频调速改变流量、高光效光源的选用及自动控制装置的设置等电气节能措施进行了论述,并计算了相应的节能收益,可供相关人员在电气设计及改造时参考。

沈叶飞[3]（2019）在《提高终端能效利用效率的负荷协调优化研究》文中研究说明由于我国电力需求呈现持续较快增长的态势,用户多元化服务需求日益明显,但是缺乏合理的、行之有效的优化控制算法,用户参与电网调节、节能减排的主动性尚未得到充分发挥,需要研究包含多远化服务在内的协调优化控制算法,优化供需平衡关系、提升电力资源优化配置水平,实现能源的有效合理利用。本文就面向需求侧的常规负荷与电动汽车等组成的多样化负荷,开展提高终端设备能源利用效率的多负荷协调优化控制研究,通过分析用户多样化负荷特性及影响因素,研究多样化负荷能效优化的运作机理与运行模式,提出多负荷能效优化控制算法,建立多负荷终端设备需求侧能效评价指标体系,达到提高终端设备能源效率提升的目的。本文首先从多样化负荷能效提升、需求侧响应及能源替代研究现状入手,研究整体能效优化的用户用能分析技术,通过研究不同类型用户用能构成特点及用户行为特征,建立用户用能评价指标体系;研究计及区域整体能效优化目标;研究支持自动需求响应的用户用能分析模型。其次研究整体能效优化的智能控制技术,针对多样化负荷能效协调优化问题,根据提升能效、增加用户用电收益、提高用户用电舒适度等优化目标,提出了基于支持向量机算法的多负荷用电时间序列协调优化控制策略,实现了节能减排、提升能效等目的。最后从节电效益（包括节电量和可避免电量）、投资效益（包括单位投资产量、投资效益系数和项目增加值率）、经济效益（包括收益成本比、寿期净收益和偿还期限）、环境效益（包括环保效果系数和污染物减排量）以及社会效益五个方面给出了电力需求侧能效资源开发综合效益评价的指标体系,并分别给出了各项指标的含义以及测算方法。依据所选的五种评价指标,并基于TOPSIS优选法和灰色关联度,提出了一种需求侧多负荷终端设备用能评价方法。

刘亚斐[4]（2019）在《配电网中分布式储能优化配置及全寿命周期效益评估方法研究》文中提出可再生能源利用已成为当今世界发展低碳经济、建设生态文明、实现可持续发展的普遍共识,以风、光可再生能源发电为主的分布式电源（distributed generation,DG）技术得到广泛研究与应用,配电网的运行模式由被动向主动演变。高渗透率新能源分布式电源和多类型终端用电负荷规模化接入配电网,带来了电压越限、逆向潮流及网络不平衡问题。作为具有源-荷特性的可调控资源,分布式储能能够消纳间歇性可再生能源、调节负荷峰谷差、破解能源生产与消费的不同步性,是应对此类问题的有效手段。本文针对分布式储能接入配电网的应用需求,结合配网结构、设备特性和典型场景,针对分布式储能接入配电网的协调规划模型、适用于混合整数非线性优化问题的高效求解方法及基于全寿命周期理论的储能效益评估方法进行研究,主要完成了以下工作:（1）提出了考虑分布式储能与分布式电源接入的配电网多阶段协调规划模型:在潮流约束方面,基于适用于辐射状潮流的传统Distflow潮流模型与方向Distflow潮流模型,建立适用于非辐射状潮流的拓展Distflow潮流模型,并对模型中的二次等式约束进行二阶锥松弛;在网络拓扑约束方面,以网络的连通性与开环性为条件,提出基于虚拟功率流与树状开环结构的约束集,保证配电网以辐射状结构运行;以包括建设成本、发电成本、维护费用和惩罚费用在内的总成本现值最小为优化目标,考虑分布式储能、分布式电源优化配置与变电站、线路的建设与扩容,建立配电网多阶段协调规划模型。（2）提出了适用于配电网多阶段协调规划模型的改进Benders分解方法:针对原模型表示的大规模混合整数非线性优化问题,依据时间尺度不同将其分解为主问题与子问题,其中主问题是以规划阶段为时间尺度的建设问题,子问题是以规划阶段内某一场景为时间尺度的运行问题,主、子问题均为混合整数优化问题,子问题无对偶问题,因而无法以常规Benders分解方法生成最优割集;本文研究迭代过程中的最优割集生成方法,提出子问题松弛方法,建立子问题最优割集将子问题整数变量连续化,从而生成主问题最优割集;形成主-子问题迭代求解流程。（3）提出了基于全寿命周期理论的分布式储能效益评估方法:采用基于密度峰值的聚类方法对日内风光荷特性曲线进行聚类,采用马尔科夫链-蒙特卡洛方法生成阶段间电价-风-光-荷多维状态链,构建多维状态场景树并基于特征向量关联系数进行场景削减,得到多阶段典型运行场景;研究储能寿命计算方法,建立考虑充放电倍率与循环寿命的储能容量衰减率模型,并提出考虑放电深度的等效循环寿命统计方法;建立储能的成本效益模型及经济指标计算方法,研究多阶段场景集下的储能容量衰减模拟方法,形成基于全寿命周期理论的储能评估方法。

徐蕊妍[5]（2018）在《上海电网低压侧无功与谐波现状及治理案例研究》文中研究指明电网无功及谐波污染会造成设备和线路损耗,给电力系统的安全稳定运行造成很大影响。分析了上海电网低压侧无功及谐波现状,在此基础上提出了上海电网低压侧无功及谐波治理模式,主要分为供电企业治理、用户治理以及能源合同管理,通过现场调研和测试情况,形成了上海电网典型低压侧无功及谐波治理方案,根据不同客户的案例治理情况,形成的具有可推广的方案。

北京鲁能物业服务有限责任公司[6]（2016）在《既有建筑设备节能改造和行为节能管理》文中研究表明前言改革开放以来,我国经济增长迅速,各项建设都取得了巨大成就,其中筑领域得到了前所未有的发展。国家统计局数据显示,新世纪以来,我国建筑规模以每年百分之十的速率递增。但也付出了巨大的资源和环境代价,国家住建部统计,2015年我国存量建筑560多亿平方米,建筑耗能占全国总能耗的三分之一,与工业耗能、交通耗能并列,成为我国能源消耗的三大"耗能大户"。例如近年来各地越来越严重的雾霾天气就是非常典型的环境污染现象。

张海峰[7]（2016）在《企业配电网节能诊断及方案分析与实施》文中进行了进一步梳理随着世界和中国经济和技术的发展,节能减排愈来愈受到大家的重视。企业节能程度的高低不仅仅影响企业当前的效益,而且还影响企业可持续发展的能力。电能是现代企业必不可少的能源使用形式,电能节能水平直接影响着企业的成本效益。而企业配电网作为企业电力使用的基础且重要的系统单元,其效能水平的高低,决定了企业总体效能水平的高低。从我国能源情况和电能损耗状况入手,叙述了国际和国内企业节能研究思路与方法,进而介绍了企业配电网节能的评估评估方法,分析了当前技术条件下企业电力节能具有可行性且相对成熟的方式。分析了能够影响企业能效的各类原因,并逐个分析了其产生的影响。然后结合常见的成本分析方法,分析了企业的用电成本。在此基础上给出了企业能效综合评估的指标,为下一步企业配电网节能系统设计奠定了基础。按照AHP层次分析方法（Analytic Hierarchy Process）,确定了无功功率补偿等节能方法的优选度,分析了各类节能优化方式的特点,为节能方案设计确立总的原则。通过进行典型试验,并对试验结果进行分析,并与AHP结果进行对比,验证结果正确性,并以无功功率优化补偿作为节能优选方案设计推广方案,并对方案可能到达的效果进行预测。从运行情况、节电情况和关键指标改善等方面进行分析,验证方案效果。

陈丽[8]（2015）在《计及全寿命周期成本的农村配电系统无功规划研究》文中进行了进一步梳理农村电网是电力系统的重要组成部分,是农村经济、农业生产、农村社会发展的基础条件。随着社会经济的快速发展,农村配电系统的运行和需求正在发生巨大的变化。社会用电需求激增,分布式可再生能源发电在农村配电网广泛接入,使得配电网结构和运行模式变得愈加复杂。同发达国家相比,我国农村配电网建设相对落后、投入相对不足,其中无功补偿设备配置不合理、投运率不高等现象所造成的电压质量偏低,网络损耗偏高的问题长期存在。配电网无功规划的目的是保证系统无功功率平衡、电压合格和降低网损,是解决电力系统安全经济运行问题的重要手段之一。由于我国新时期提出了可持续发展战略,在能源电力建设这一关系国计民生的重要领域里更加需要坚持节能降损、精益化管理的原则与要求。这需要以新的理念、新的技术和新的管理手段来进行配电网无功规划和规划方案的评价,提升企业的管理水平和经济效益,对构建安全可靠、运行经济的配电系统来说具有十分重要的意义。本文将全寿命周期管理理论应用在农村配电系统无功规划中,主要研究内容如下:1.计及无功补偿方案全寿命周期的初始投资、运行维护成本,建立以配电网无功补偿设备全寿命周期净收益现值最大为目标函数的配电网无功规划数学模型,该模型直观地反映了补偿方案的降损节能收益能力。提出了自适应无功补偿点确定方法,保证了配电网补偿方案投资收益的最大化。针对上述模型求解对智能算法寻优能力要求较高,利用传统适应值共享小生境遗传算法进行无功规划模型求解时,小生境半径设定值的不同会导致全局寻优能力不稳定、寻优结果波动性较大的问题,提出了自适应调整小生境半径的改进共享小生境遗传算法用于规划模型的求解,算例结果表明了模型和算法的有效性和实用性。2.结合中长期配电网规划周期长,规划存在许多不确定性,为了以较少投资来满足负荷增长的需要,规划通常分几个阶段进行的实际情况,以无功补偿方案全寿命周期净收益现值最大为目标函数,建立了多阶段配电网无功规划数学模型。模型不仅考虑了多阶段配电网无功规划方案的初始投资、运行维护成本及报废成本（包含折旧成本）,反映了补偿方案在全寿命周期内降损节能收益能力,还考虑了配电网规划方案在不同阶段的无功负荷需求,使无功补偿设备可以分阶段进行建设安装,优化了工程投资。针对多阶段配电网无功规划模型具有较多的优化变量及约束条件,模型的求解极易陷入“维数灾”的问题,提出了适合配电网无功规划的分类联系数粒子群算法进行模型求解,算例结果表明了模型和算法的有效性和实用性。3.并网型分布式电源在配电网的接入,改变了农村配电网的潮流分布,对网络损耗和节点电压产生了显着影响,增加了配电网无功规划的不确定性。本文分析了常规并网型分布式电源有功出力和无功出力的时序特性,论证了部分并网型分布式电源的无功出力能力。以并网光伏电源为例,在保证并网光伏电源最大有功输出,并充分利用其无功出力的基础上,建立了含并网型分布式光伏电源的配电网无功规划模型,实现了用较少无功补偿投资满足配电网无功负荷需求。提出了一种混沌多粒子群算法对模型进行求解,该算法克服了基本粒子群算法“早熟”问题。通过对含并网光伏电源的配电网无功规划实例分析,验证了上述无功规划模型和算法的正确性和有效性。4.在传统的配电网无功规划模型中,由于负荷模型的不准确,往往会造成无功补偿容量不足或无功补偿设备投资浪费,而得不到期望的补偿指标和降损收益。针对这一问题,根据不同类型负荷不同季节（农业负荷季节性明显）典型日负荷有功功率、无功功率的时序特性,建立了以配电网无功补偿方案全寿命周期降损节能净收益现值最大为目标函数的配电网无功规划模型。计及不同类型负荷不同季节典型日负荷的全时序配电网无功规划模型,不但能准确处理负荷的不确定性,使规划结果更接近于实际,有利于真实反映配电网无功规划的各项经济技术指标,而且充分考虑了配电网负荷需求的时序互补特性,能显着节约无功补偿设备的投资。由于考虑了负荷时序特性,使得无功规划模型求解变量维数显着增加,求解变得更加复杂。提出了两阶段配电网无功规划求解方法,极大地减少了解的搜索空间,降低了问题求解难度。最后用混沌多粒子群算法对无功规划模型进行求解,算例结果证明了模型和方法的正确性和有效性。

陈丽,张晋国,苏海锋[9]（2014）在《考虑并网光伏电源出力时序特性的配电网无功规划》文中研究说明提高分布式电源的接纳能力,使配电网设备经济高效地运行是智能配电网的基本要求之一。论文分析了并网光伏电源有功出力和无功出力的概率分布,在保证并网光伏电源最大有功输出,并充分利用其无功出力的基础上,建立了以无功补偿方案全寿命周期净收益现值为目标函数的配电网无功规划模型,实现了用较少无功补偿投资满足配电网的无功需求。提出了一种混沌多粒子群算法对上述模型进行求解,该算法克服了基本粒子群算法"早熟"问题。通过含并网光伏电源的配电网无功规划实例,验证了上述无功规划模型和算法的正确性和有效性。

谈明娥,张伟林[10]（2014）在《城市配电网的无功补偿及其容量确定》文中研究表明伴随城市电力网络的发展,无功电压的管控和无功功率的补偿产生了一些新状况与新缺陷,对于此种状况,笔者联系工作现实状况,指出了在配网建设中,无功补偿应当注重的问题、核算无功容量和怎样选取补偿装备的位置与形式等问题。

### 二、无功功率补偿节能收益探讨（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、无功功率补偿节能收益探讨（论文提纲范文）

#### （1）10kV供配电系统增容改造及能耗监控系统设计研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题的背景及研究意义

1.1.1 课题背景

1.1.2 课题意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 设计的主要内容

第2章 供配电系统增容项目方案研究

2.1 变电站的基本资料

2.1.1 工程概况

2.1.2 设计依据

2.1.3 设计原则

2.1.4 设计范围

2.1.5 设计环境条件

2.1.6 中心配电室改造平面图

2.2 变电站的基本数据

2.2.1 学院的地理环境和平面布局图

2.2.2 学院负荷基本数据

第3章 供配电系统一次部分设计

3.1 负荷的计算及变压器的选型

3.1.1 电力负荷的计算

3.1.2 变压器的选择

3.1.3 无功功率平衡和无功补偿

3.2 电气主接线设计

3.2.1 电气主接线的要求和常见的接线方式

3.2.2 主接线的基本接线方式

3.3 供配电主接线方案设计

3.3.1 10kV电气主接线

3.3.2 0.4kV电气主接线

3.3.3 中心配电室电气主接线方案

3.4 短路电流的计算

3.4.1 短路电流的计算

3.4.2 主要电气设备的选型

3.4.3 本次设计的电气设备选型

第4章 能耗监控系统设计

4.1 运行设备的二次保护

4.1.1 概述

4.1.2 10/0.4kV开关柜二次保护及测控方式

4.2 接地方式与防雷保护

4.2.1 .本次设计接地网敷设方式

4.2.2 .本次设计防雷方式

4.3 其他保护

4.3.1 事故信号与照明方式

4.3.2 电气闭锁

4.3.3 电能计量方式

4.4 能耗监控系统设计

4.4.1 能耗监控系统结构

4.4.2 能耗监控系统的设计

第5章 能耗监控系统运行

5.1 改造前后对比

5.2 监测系统可实现的功能

结论与展望

参考文献

致谢

附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

#### （3）提高终端能效利用效率的负荷协调优化研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文的主要内容

第2章 多样化负荷特性分析

2.1 多样化负荷概述及分类方法

2.1.1 多样化负荷概念

2.1.2 多样化负荷特性指标

2.1.3 多样化负荷分类方法

2.2 多样化典型负荷特性分析

2.2.1 空调负荷运行特性

2.2.2 照明负荷运行特性

2.2.3 电动汽车特性分析

2.3 多样化负荷主动交互特性分析

2.4 典型场景用能分析

2.4.1 工业负荷特点分析

2.4.2 商业负荷特点分析

2.4.3 居民负荷特点分析

2.5 小结

第3章 多样化负荷能效协调优化控制研究

3.1 多样化负荷能效协调优化思路

3.2 多负荷用电时间序列协调优化方法

3.3 多样化负荷用电时间序列协调优化控制算法

3.4 多样化负荷用电时间序列协调优化控制算例

3.5 小结

第4章 需求侧负荷协调能效优化评价

4.1 需求侧多负荷协调能效优化评价指标体系

4.1.1 评价指标体系构建

4.1.2 能源效率评价指标

4.1.3 环境效益评价指标

4.1.4 经济效益评价指标

4.1.5 社会效益评价指标

4.1.6 投资效益评价指标

4.2 需求侧多负荷协调优化用能评价方法

4.2.1 TOPSIS优选法理论

4.2.2 灰色关联相对贴近度的构造

4.2.3 基于TOPSIS优选法和灰色关联度的评价方法

4.3 算例分析

4.4 小结

第5章 总结与展望

5.1 本文工作总结

5.2 进一步工作展望

参考文献

致谢

#### （4）配电网中分布式储能优化配置及全寿命周期效益评估方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 储能接入配电网的优化配置方法

1.2.2 混合整数非线性问题求解方法

1.2.3 储能投资-回报效益评估方法

1.3 本文主要工作

第二章 考虑分布式储能接入的配电网协调规划模型

2.1 配电网拓展Distflow潮流模型

2.1.1 传统配电网Distflow潮流模型

2.1.2 功率参考方向下的方向Distflow潮流模型

2.1.3 考虑支路开断的拓展Distflow潮流模型

2.2 基于二阶锥规划的潮流约束松弛

2.2.1 二阶锥约束的基本形式

2.2.2 潮流模型的二阶锥松弛

2.3 虚拟功率流与网络拓扑约束构建

2.4 分布式储能接入配电网的协调规划模型

2.4.1 目标函数

2.4.2 约束条件

2.5 本章小结

第三章 基于改进Benders分解的协调规划求解方法

3.1 Benders分解的基本理论

3.1.1 线性优化的对偶问题

3.1.2 常规Benders分解方法

3.2 规划模型的集约表达形式

3.3 规划模型的分解方法

3.3.1 主问题初始模型

3.3.2 子问题模型与可行性割集

3.3.3 子问题松弛与最优割集

3.4 规划模型的求解流程

3.5 算例分析

3.5.1 24节点配电系统算例

3.5.2 安徽某实际供电区域算例

3.6 本章小结

第四章 基于全寿命周期理论的分布式储能效益评估方法

4.1 配电网多阶段典型运行场景生成策略

4.1.1 配电网风光荷模型

4.1.2 阶段内场景生成:基于密度峰值的聚类算法

4.1.3 阶段间场景生成:马尔科夫链蒙特卡洛方法

4.1.4 多维状态场景树与场景轨迹构建

4.1.5 基于特征向量关联系数的场景削减

4.2 储能寿命模型与循环寿命统计方法

4.2.1 多因素聚合的储能寿命模型

4.2.2 考虑放电深度的等效循环寿命统计

4.3 基于成本-效益的储能经济指标

4.3.1 储能成本计算

4.3.2 储能效益计算

4.3.3 储能经济指标

4.4 基于全寿命周期理论的储能评估方法

4.5 算例分析

4.5.1 配电网典型场景集生成

4.5.2 基于场景轨迹的储能规划方案

4.5.3 不同规划方案的储能评估结果

4.6 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

附录 A 24节点配电系统参数

附录 B 安徽某地区算例参数

附录 C 浙江某地区算例参数

致谢

参考文献

作者攻读硕士学位期间完成的学术成果

#### （5）上海电网低压侧无功与谐波现状及治理案例研究（论文提纲范文）

1 上海电网低压侧无功及谐波现状

2 上海电网低压侧无功及谐波治理模式

2.1 治理模式

2.2 运营模式

2.2.1 供电企业治理模式

2.2.2 用户治理模式

2.2.3 能源合同管理模式

3 上海电网低压侧无功及谐波治理案例

3.1 工业案例

3.2 上海大众汽车某厂车身车间

3.3 居民案例的改善

3.4 商业案例的改善

4 结语

#### （6）既有建筑设备节能改造和行为节能管理（论文提纲范文）

前言

第一章既有建筑节能概述

1.1既有建筑节能基本情况

1.1.1既有建筑

1.1.2既有建筑能耗

1.1.2.1增长速度快

1.1.2.2用能系统能效低

1.1.2.3围护结构的保温隔热性能差

1.2研究意义

1.2.1建筑节能的紧迫性

1.2.1.1国家发展要求

1.2.1.2全球发展需要

1.2.2既有建筑节能的现实意义

1.2.3物业服务企业在既有建筑节能过程中扮演的角色

1.3既有建筑节能路径识别

1.3.1节能路径识别方法

1.3.2节能路径识别步骤

1.3.2.1能源审计

1.3.2.2重要能源因素

1.3.2.3节能诊断

1.3.2.4节能诊断方法

1.3.2.5节能改造方案判定

1.3.2.6节能路径识别步骤

1.3.3节能路径识别结论

第二章既有建筑节能路径一：技改节能

2.1技改节能的定义

2.2用能系统节能改造要求

2.2.1采暖系统节能改造要求

2.2.1.1采暖设备选择

2.2.1.2室内温度控制

2.2.1.3采暖热计量

2.2.2空调系统节能改造要求

2.2.2.1制冷方式的选择

2.2.2.2水泵变频调速

2.2.3风系统的节能改造要求

2.2.3.1通风方式的选择

2.2.3.2新风量控制

2.2.4照明设备节能改造要求

2.2.4.1充分利用天然采光

2.2.4.2照明设备节能改造设计

2.2.4.3其他节能措施

2.3节能改造费用

2.3.1围护结构改造费用

2.3.2用能设备更新费用

2.3.3其他费用

2.3.4节能改造投资估算

2.3.4.1节能改造投资估算的方法

2.3.4.2投资估算流程

2.4投资风险分析

2.4.1盈亏平衡分析

2.4.2敏感性分析

2.5节能改造效益评价

2.5.1净现值

2.5.2投资利润率

2.5.3内部收益率

2.5.4投资回收期

2.6鲁能物业“佳境天城”技改节能案例

2.6.1项目基本情况

2.6.1.1项目供电系统简介

2.6.1.2供冷系统简介表

2.6.1.3供暖系统简介

2.6.1.4给排水系统简介

2.6.1.5照明系统简介

2.6.1.6电梯系统建简介

2.6.2能源管理及使用现状

2.6.2.1项目能源使用情况

2.6.3能源成本与能源利用效果评价

2.6.3.1公共区域2007年能源消耗

2.6.3.2 2004年-2006年项目最好水平（能源基准）

2.6.4审计出的问题及解决方案

2.6.4.1供电系统：

2.6.4.2供冷循环系统：

2.6.4.3照明系统：

2.6.4.4电梯：

2.6.4.5综合改造节能效果

第三章既有建筑设备节能路径二：管理节能

3.1既有建筑设备管理节能概述

3.1.1管理节能的概念

3.1.2管理节能的目的

3.1.3管理节能的意义

3.1.4管理节能的要素

3.1.5物业行业管理节能

3.2既有建筑设备管理节能的内容

3.2.1管理节能的主要对象

3.2.2健全能耗管理的组织建构和部门分工

3.2.3建立能耗统计制度

3.2.4建立用能激励机制

3.2.4.1企业用能激励机制中存在的主要问题：

3.2.5其它管理节能措施

3.3鲁能物业“西单国际大厦”管理节能案例

3.3.1建立系统节能运行措施，做好节能运行评价

3.3.2建立节能运行参数记录管理制度

第四章既有建筑设备节能路径三：行为节能

4.1既有建筑设备行为节能概述

4.1.1行为节能的概念

4.1.2行为节能的意义

4.2行为特征分析

4.2.1个体行为特征

4.2.2群体行为特征

4.3行为节能的影响因素分析

4.3.1行为节能影响因素

4.3.1.1社会因素

4.3.1.2家庭因素

4.3.1.3企业因素

4.3.2节能认知和节能行为现状及影响因素

4.4物业服务企业在行为节能过程管理中的作用

4.4.1加强组织

4.4.2广泛宣传

4.4.3营造氛围

4.4.4加强培训

4.5行为节能案例

4.5.1住宅小区冬季采暖开窗调查

4.5.2办公大厦夏季供冷开窗调查

结语

#### （7）企业配电网节能诊断及方案分析与实施（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题的研究背景与研究意义

1.2 国内外研究与发展现状

1.2.1 企业节能研究现状

1.2.2 企业配电网节能研究现状

1.2.3 企业电力节能方式

1.3 本文的主要工作与章节安排

第2章 企业配电网能效分析

2.1 企业常见的能效影响因素分析

2.1.1 功率因数

2.1.2 变压器损耗

2.1.3 三相不平衡

2.1.4 谐波

2.1.5 配电输电线路损耗

2.2 企业用电成本分析

2.2.1 成本分析

2.2.2 企业用电成本

2.2.3 成本因素分析

2.3 企业能效指标分析

2.3.1 电能指标

2.3.2 变压器指标

2.3.3 线路指标

2.3.4 指标分析

第3章 企业配电网节能方案设计分析

3.1 方案选取及实现方式

3.1.1 总体思路

3.1.2 节能方案企业关注的要点

3.1.3 节能对策措施的AHP方法选择

3.2 节能优化方式分析

3.2.1 无功功率优化补偿

3.2.2 改造或者更换高损耗配电变压器

3.2.3 降低三相不平衡度

3.2.4 更换导线

3.3 经济服务模式分析

3.3.1 主要模式

3.3.2 模式分析

3.4 节能方案设计

3.4.1 设计思路

3.4.2 典型试验和方案设计

3.4.3 节能方案选定和设备选型

3.4.4 方案结果预测

第4章 方案实施后的效益评估

4.1 运行情况

4.1.1 在线情况

4.1.2 投运情况

4.1.3 配置容量利用小时数

4.2 效益情况

4.2.1 节约电量

4.2.2 关键指标评价

4.3 经济效益和总体评价

第5章 结论

参考文献

致谢

附件

#### （8）计及全寿命周期成本的农村配电系统无功规划研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究目的和意义

1.2 国内外研究动态

1.2.1 传统配电系统无功规划研究现状

1.2.2 含分布式电源的配电系统无功规划研究现状

1.2.3 电力系统全寿命周期管理研究现状

1.3 本文研究内容和结构安排

第2章 配电网无功规划建模

2.1 配电网潮流计算

2.1.1 前推回代配电网潮流计算

2.1.2 含分布式电源配电网潮流计算

2.1.3 潮流计算实例验证

2.2 配电网无功规划数学模型

2.2.1 单阶段全寿命周期净收益现值最大目标函数

2.2.2 多阶段全寿命周期净收益现值最大目标函数

2.2.3 等式约束方程

2.2.4 不等式约束方程

2.3 配电网无功补偿配置原则

2.4 配电网负荷时序模型

2.4.1 工业负荷典型日负荷时序特性

2.4.2 商业负荷典型日负荷时序特性

2.4.3 市政生活负荷典型日负荷时序特性

2.4.4 农业负荷典型日负荷时序特性

2.5 分布式电源有功无功出力时序模型

2.5.1 并网型风力发电出力时序模型

2.5.2 光伏发电出力时序模型

2.6 小结

第3章 基于改进共享小生境遗传算法的配电网无功规划

3.1 配电网无功规划遗传算法简介

3.1.1 参数编码方式选择

3.1.2 初始种群设计

3.1.3 适应度函数设计

3.1.4 遗传操作设计

3.1.5 运行参数设计

3.2 配电网无功规划中改进自适应共享小生境遗传算法

3.2.1 适应值共享小生境遗传算法

3.2.2 自适应共享小生境遗传算法

3.3 自适应补偿点数的确定

3.4 算例验证

3.5 小结

第4章 基于全寿命周期成本的配电网多阶段无功规划

4.1 基于全寿命周期成本的配电网多阶段无功规划的意义

4.2 适用于配电网无功规划的改进粒子群算法

4.2.1 基本粒子群算法简介

4.2.2 适合配电网无功规划的分类联系数粒子群算法

4.2.3 算法性能测试

4.3 基于PSOCC算法的配电网无功规划优化过程

4.4 实例验证

4.4.1 单阶段无功规划

4.4.2 多阶段无功规划

4.4.3 无功规划结果分析

4.5 小结

第5章 考虑并网光伏电源出力时序特性的配电网无功规划

5.1 考虑并网光伏电源出力时序特性的配电网无功规划可行性分析

5.2 并网光伏电源功率输出特性分析与建模

5.2.1 并网光伏电源逆变器功率输出能力分析

5.2.2 并网光伏电源逆变器出力概率分布

5.2.3 并网光伏电源逆变器功率输出建模

5.3 含并网光伏电源的配电网无功规划模型

5.3.1 目标函数

5.3.2 等式约束方程

5.3.3 不等式约束方程

5.4 配电网无功规划改进粒子群算法

5.4.1 改进算法基本原理

5.4.2 基于CMPSO的配电网无功规划优化

5.5 实例验证

5.5.1 含并网光伏电源的配电网无功规划算例分析

5.5.2 改进粒子群算法寻优能力分析

5.6 小结

第6章 计及分类负荷时序特性的配电网无功规划研究

6.1 配电网负荷时序特性建模

6.1.1 电力负荷时序特性

6.1.2 分类负荷时序特性模型

6.2 计及分类负荷时序特性的配电网无功规划模型

6.2.1 目标函数

6.2.2 等式约束方程

6.2.3 不等式约束方程

6.3 计及分类负荷时序特性的配电网无功规划模型求解

6.3.1 规划模型求解思路

6.3.2 静态分时段最优配电网无功规划模型求解

6.3.3 全时序最优配电网无功规划模型求解

6.4 实例验证

6.4.1 分时段最优配电网无功规划结果

6.4.2 全时序最优配电网无功规划结果

6.5 小结

第7章 结论与展望

7.1 结论

7.2 创新点

7.3 展望

参考文献

附录

附录1 配电网无功规划软件主界面

附录2 可视化配电网规划软件平台主界面

附录3 IEEE-28 节点配电网数据

附录4 IEEE-33 节点配电网数据

附录5 IEEE-33 节点配电网不同季节最小、最大负荷时段负荷值

博士学位在读期间发表的学术论文

作者简介

致谢

#### （10）城市配电网的无功补偿及其容量确定（论文提纲范文）

1 前言

2 配电网无功补偿应注意的几个问题

3 无功补偿容量的核算

4 无功补偿装置位置与方法的选择

5 选取补偿电容的几点建议

6 结束语

### 四、无功功率补偿节能收益探讨（论文参考文献）

- [1]10kV供配电系统增容改造及能耗监控系统设计研究[D]. 贾婷婷. 兰州理工大学, 2020(02)

- [2]企业电气节能措施及效益分析[J]. 成振杰. 电气技术, 2020(05)

- [3]提高终端能效利用效率的负荷协调优化研究[D]. 沈叶飞. 南京邮电大学, 2019(02)

- [4]配电网中分布式储能优化配置及全寿命周期效益评估方法研究[D]. 刘亚斐. 东南大学, 2019(05)

- [5]上海电网低压侧无功与谐波现状及治理案例研究[J]. 徐蕊妍. 电力与能源, 2018(06)

- [6]既有建筑设备节能改造和行为节能管理[A]. 北京鲁能物业服务有限责任公司. 2016年中国物业管理协会课题研究成果, 2016

- [7]企业配电网节能诊断及方案分析与实施[D]. 张海峰. 山东大学, 2016(03)

- [8]计及全寿命周期成本的农村配电系统无功规划研究[D]. 陈丽. 河北农业大学, 2015(02)

- [9]考虑并网光伏电源出力时序特性的配电网无功规划[J]. 陈丽,张晋国,苏海锋. 电工技术学报, 2014(12)

- [10]城市配电网的无功补偿及其容量确定[J]. 谈明娥,张伟林. 通讯世界, 2014(24)

本文来源: https://www.lw755.cn/article/2ee09e687583855be2772e09.html